ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

| № п/п | Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование | Профессия осматривающих рабочих | Расчетное количество осмотров на год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Вентиляционные каналы и шахты | каменщик | 1 |
| 2 | - Холодное и горячее водоснабжение, канализация - Поливочные наружные устройства (краны, разводки) - Система внутреннего водоотвода с крыши зданий | сл/ сантехник сл/ сантехник сл/ сантехник | 4 2 4 |
| 3 | Центральное отопление | сл/ сантехник | 1 |
| 4 | - Осмотр общедомовых электрических сетей и подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | электромонтер | 4 |
| 5 | - Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в т.ч распаянных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | электромонтер | 4 |
| 6 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | электромонтер | 12 |
| 7 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | электромонтер | 4 |
| 8 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | электромонтер | 4 |
| 9 | Осмотр телеустройств: на кровлях, на чердаках и в л /клетках | подрядная организация. | в соответствии с договором |
| 10 | Техническое обслуживание стационарных электроплит | электромонтер | 1 |
| 11 | Осмотр конструктивных элементов жилого дома | штукатур-маляр кровельщик плотник каменщик | 4 4 4 4 |